## APSTIPRINĀTS

ar Iepirkuma komisijas

2015.gada 2.decembra lēmumu.

Komisijas sēdes protokols Nr.1

RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES

IEPIRKUMA

ID Nr. RTU-2015/192

„Elektronikas komponenšu piegāde”

# NOLIKUMS

- VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkums –Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: RTU-2015/192

  - Pasūtītājs:

Rīgas Tehniskā universitāte (turpmāk tekstā arī – “RTU”),

Adrese: Kaļķu iela 1, Rīga, LV – 1658,

Izgl. iestādes reģ. Nr. 3341000709, PVN reģ. Nr. LV90000068977,

Tālrunis: 67089333, fakss: 67089302,

Mājas lapa: www.rtu.lv, e-pasts: rtu@rtu.lv.

  - Pretendents ir Piegādātājs, kurš iesniedzis piedāvājumu.

  - Piegādātājs - fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt preces piegādi.

  - Komisija – Rīgas Tehniskās universitātes iepirkuma komisija, kas pilnvarota organizēt iepirkumu, saskaņā ar rīkojumu.

  - Iepirkuma priekšmets: elektronikas komponenšu piegāde, saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

  - CPV kods: 31000000-6 „Elektriskie mehānismi, aparāti, iekārtas un palīgmateriāli; apgaismojums”.

  - Iepirkums tiek finansēts un tiek veikts projekta „Pilnās pretestības avota līdzstrāvas pārveidotāja izpēte” Nr.Z12.0467 un projekta „Jauns integrēts pazeminošais-paaugstinošais daudz-līmeņu invertors atjaunojamās enerģijas pielietojumiem” Nr.Z14.0673 ietvaros.

  - Preces piegādes vieta: Rīgas Tehniskā universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē, Āzenes ielā 12/1, Rīgā, LV-1048, 515.kab.

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko kopējo cenu.

  - Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Līguma izpildes (preces piegādes) termiņš: 1 nedēļas laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.

  - Norēķinu kārtība ir noteikta Iepirkuma līguma projektā (pielikums Nr.3).

  - Iepirkuma dokumentu saņemšana un citi nosacījumi:

    - Ieinteresētie piegādātāji ar iepirkuma nolikumu var iepazīties un lejupielādēt Rīgas Tehniskās universitātes mājas lapā www.rtu.lv sadaļā „Iepirkumi” vai Rīgas Tehniskās universitātes Iepirkumu nodaļā Kaļķu ielā 1 – 322.kab., Rīgā, darba dienās, līdz 2015.gada 14.decembrim, plkst.1000.

    - Pasūtītāja kontaktpersona, kura ir tiesīga iepirkuma gaitā sniegt organizatoriska rakstura informāciju par nolikumu: Mārtiņš Briedis, tālrunis: 67089497, fakss: 67089710, e-pasts: martins.briedis@rtu.lv.

  - Piedāvājuma iesniegšana ir pretendenta brīvas gribas izpausme, tāpēc neatkarīgi no iepirkuma rezultātiem, Pasūtītājs neuzņemas atbildību par pretendenta izdevumiem, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

  - Papildus informācijas pieprasīšana un sniegšana:

    - Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz iespējami īsā laikā.

    - Ieinteresētie piegādātāji pieprasījumus par paskaidrojumiem iesniedz rakstiskā veidā pa e-pastu (martins.briedis@rtu.lv) vai pa faksu (67089710), vienlaikus dokumenta oriģinālu nosūtot pa pastu (Kaļķu iela 1 – 322., Rīga, LV-1658). Dokumenta oriģināls nav jānosūta pa pastu, ja dokuments iepriekš ir nosūtīts elektroniski un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

    - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma dokumentiem Pasūtītāja mājas lapā www.rtu.lv sadaļā „Iepirkumi”.

    - Pasūtītājs, papildus informāciju, kā arī citu informāciju, kas ir saistīta ar šo iepirkumu, publicē Rīgas Tehniskās universitātes mājas lapā: www.rtu.lv sadaļā „Iepirkumi”.

    - Ieinteresētais piegādātājs pats ir atbildīgs par sekošanu aktuālajai informācijai, kas tiks publicēta RTU mājaslapā www.rtu.lv  sakarā ar iepirkumu.

  - Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu cenas paaugstināšanai, pretendentam ir jāprognozē tirgus situācija sagatavojot finanšu piedāvājumu.

  - Iepirkuma komisijas, pretendentu tiesības un pienākumi ir noteikti atbilstoši Publisko iepirkumu likumam.

- PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS VIETA, DATUMS UN KĀRTĪBA

  - Piedāvājums jāiesniedz līdz 2015.gada 14.decembrim, plkst. 1000, Rīgas Tehniskās universitātes Iepirkumu nodaļā, Kaļķu ielā 1 – 322.kab., Rīgā, LV-1658, darba dienās laikā (no pirmdienas līdz piektdienai) no plkst. 8:30 - 17:00. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē uz aploksnes norādot piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku.

  - Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 2.1.punktā noteiktajā vietā un termiņā. Pretendents pats personīgi uzņemas nesavlaicīgas piegādes risku.

  - Ja piedāvājumu iesniedz pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai piedāvājums nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, to neatvērtu atdod atpakaļ pretendentam.

  - Piedāvājumu publiskā atvēršanas sēde nav paredzēta.

  - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

  - Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu kvalifikācijas pārbaudi, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājuma vērtēšanu Iepirkuma komisija veic slēgtās sēdēs.

- PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANA

  - Visiem dokumentiem jābūt latviešu valodā. Citās valodās iesniegtajiem dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā.

  - Piedāvājums sastāv no viena sējuma. Piedāvājuma dokumenti jāsakārto šādā secībā:

    - Kvalifikācijas dokumenti, kuriem pievienots Pieteikums iepirkumam (nolikuma pielikumā Nr.1 – Pieteikuma vēstules forma);

    - Tehniskais – Finanšu piedāvājums (Pielikumā Nr.2- Pasūtītāja tehniskā specifikācija - pretendenta tehniskais, finanšu piedāvājums).

  - Piedāvājums jāiesniedz datorrakstā ar sanumurētām lapām, caurauklots tā, lai piedāvājumā iekļautās lapas nav iespējams atdalīt vienu no otras, ar uzlīmi, uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam un datumam, uzlīmei jābūt apzīmogotai (ja attiecināms) un pretendenta (amatpersonas ar paraksta tiesībām vai pretendenta pilnvarotas personas) parakstītai. Ja uz piedāvājuma lapām tiek izdarīti labojumi, tie jāparaksta iepriekš minētajai personai.

  - Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls, viena kopija papīra formātā, katra savā iesējumā. Uz oriģināla iesējuma pirmās lapas jābūt norādei „Oriģināls”, uz kopijas – „Kopija”. Jebkura veida neskaidrību gadījumā noteicošais ir eksemplārs ar uzrakstu „Oriģināls“. Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums papildus jāsagatavo 1 (vienā) eksemplārā elektroniskā veidā uz CD, DVD nesēja vai zibatmiņā.

  - Piedāvājuma oriģināls un apliecinājumi jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības (paraksta) tiesībām. Ja pretendents ir personu apvienība, pieteikuma oriģināls un apliecinājumi jāparaksta katrai personu apvienības personai ar pārstāvības tiesībām.

  - Piedāvājuma oriģinālu, kopiju un CD, DVD nesēju vai zibatmiņu jāiesaiņo kopā. Līmējuma vietai jābūt apstiprinātai ar pretendenta (amatpersonas ar paraksta tiesībām vai pretendenta pilnvarotas personas) parakstu. Uz kopējā iesaiņojuma jānorāda:

    - Pasūtītāja nosaukums un adrese;

    - Iepirkuma „Elektronikas komponenšu piegāde” (iepirkuma ID Nr.: RTU - 2015/192).

    - „Neatvērt līdz 2015.gada 14.decembrim, plkst. 1000”.

    - Pretendenta nosaukums un adrese.

Pretendents noformē dokumentu tulkojumus atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”, bet dokumentu kopijas atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

Visi piedāvājuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 33.panta septītās daļas otrajam teikumam, iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, norādot personu, kura ir tiesīga apliecināt dokumentus amata nosaukumu, parakstu, paraksta atšifrējumu un apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots. Šādā gadījumā pretendents norāda pieteikuma vēstulē (1.pielikums) prasīto informāciju un uz attiecīgā dokumenta atvasinājuma vai tulkojuma norāda tā veidu (kopija, izraksts, noraksts vai tulkojums).

Par jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, jābūt īpašai norādei (konfidenciāla informācija nevar būt informācija, kas Publisko iepirkumu likumā ir noteikta par vispārpieejamu informāciju).

- Pretendentu IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI

Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

    - ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

    - uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi nolikuma 4.1.1. un 4.1.2.apakšpunktā minētie nosacījumi.

Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā nolikuma 4.1.punktā minēto apstākļu dēļ, Pasūtītājs:

attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un nolikuma 4.1.3.apakšpunktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

    - par nolikuma 4.1.1.apakšpunktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra,

    - par nolikuma 4.1.2.apakšpunktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta. Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un nolikuma 4.1.3.apakšpunktā minētās personas piekrišanu;

    - attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un nolikuma 4.1.3.apakšpunktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un nolikuma 4.1.3.apakšpunktā minēto personu neattiecas nolikuma 4.1.punktā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

Atkarībā no atbilstoši nolikuma 4.2.1.2.apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem Pasūtītājs:

neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un nolikuma 4.1.3.apakšpunktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai nolikuma 4.1.3.apakšpunktā minētajai personai dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un nolikuma 4.1.3.apakšpunktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

- Pretendentu KVALIFIKĀCIJA

  - Pretendentu kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem pretendentiem, kas vēlas iegūt līguma slēgšanas tiesības.

1.tabula

| 5.2.Pretendentam ir jāatbilst šādām Pretendentu kvalifikācijas prasībām: | 5.3.Lai pierādītu atbilstību Pasūtītāja noteiktajām kvalifikācijas prasībām, pretendentam jāiesniedz šādi Pretendenta kvalifikāciju apliecinošie dokumenti: |
| --- | --- |
| 5.2.1.Pretendents piekrīt nolikuma noteikumiem. | 5.3.1.Pretendenta pieteikums par piedalīšanos iepirkumā, kas ir aizpildīts atbilstoši nolikuma pielikumam Nr.1 – Pieteikuma vēstules formai. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, visi apvienības dalībnieki paraksta pieteikumu par piedalīšanos iepirkumā. |
| 5.2.2. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā (ja normatīvie akti to paredz). | 5.3.2.Lai pārbaudītu nolikuma 5.2.2.apakšpunkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Iepirkuma komisija pārbaudīs Uzņēmumu reģistra datubāzē. Pretendentam, kas nav reģistrēts Uzņēmumu reģistrā, jāiesniedz dokuments, kas apliecina tā reģistrāciju. Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. |
| 5.2.3.Pretendenta pārstāvim, kas parakstījis piedāvājuma dokumentus, ir pārstāvības (paraksta) tiesības. | 5.3.3.Lai apliecinātu nolikuma 5.2.3.apakšpunkta izpildi, jāiesniedz dokuments, kas apliecina pretendenta pārstāvja, kurš paraksta piedāvājumu, paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja pretendents iesniedz pilnvaru (oriģinālu vai apliecinātu kopiju), tad papildus tam jāiesniedz dokuments, kas apliecina, ka pilnvaras devējam ir pretendenta paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja pārstāvības tiesības izriet no informācijas, kas iegūstama Uzņēmumu reģistra datubāzē, pieteikuma vēstulē ietverama norāde par šo faktu un Pasūtītājs pats par to pārliecināsies Uzņēmumu reģistra datubāzē. |

  - Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība, nolikuma 5.3.2., 5.3.3.apakšpunktos minētos dokumentus jāiesniedz par katru no attiecīgās personu apvienības dalībniekiem. Papildus jāiesniedz visu (personu), kas iekļautas apvienībā parakstīts sabiedrības līgums (oriģināls vai apliecināta kopija), kurā arī būtu noradīts katras personas atbildības apjoms un veicamo darbu uzskaitījums. Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā piedāvājumā jānorāda personu, kura pārstāv persona apvienību iepirkumā.

  - Ja pretendents savas kvalifikācijas atbilstības apliecināšanai balstās uz citu personu iespējām, pretendentu atlasei papildus jāiesniedz apliecinājums vai vienošanās par sadarbību ar pretendentu konkrētā līguma izpildei.

- PASKAIDROJUMI PAR TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANU

  - Pretendents tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar nolikuma pielikumā Nr.2 „Tehniskā specifikācija – Tehniskais, Finanšu piedāvājums” noteikto formu. Tehniskajā piedāvājumā pretendentam jānorāda: piedāvātās preces nosaukumu, ražotāju, modeli, kataloga numuru (ja ir pieejams) un preces aprakstu.

  - Pretendentam piedāvājumam jāpievieno visa preces parametru apliecinoša tehniskā dokumentācija (ražotāja izsniegtā tehniskā dokumentācija vai norāde uz ražotāja tīmekļa vietni) no kuras Pasūtītājs var gūt nepārprotamu pārliecību par preces atbilstību tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

- PASKAIDROJUMI PAR FINANŠU PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANU

  - Pretendents Finanšu piedāvājumu sagatavo saskaņā ar nolikuma pielikumā Nr.2 „Tehniskā specifikācija – Tehniskais, Finanšu piedāvājums” noteikto formu.

  - Piedāvātajā līguma summā pretendents iekļauj:

    - visas izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi;

    - visus valsts un pašvaldību noteiktos nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli;

    - citas izmaksas, kas ir saistošas pretendentam.

  - Piedāvājuma līguma summa ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata, euro.

  - Kopējā cena un vienas vienības cenas, kuras piedāvā pretendents, ir fiksētas uz visu Līguma izpildes laiku un tās nevar būt objekts nekādiem vēlākiem pārrēķiniem.

- PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒJUMA UN PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAS PĀRBAUDE

  - Iepirkuma komisija veic piedāvājumu noformējuma un pretendentu kvalifikācijas pārbaudi slēgtās sēdēs, kuras laikā Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām un pretendenta atbilstību nolikuma 5.nodaļā noteiktajām kvalifikācijas prasībām.

  - Iepirkuma komisija, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un nolikumu, pieņem lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu vai tālāku piedāvājuma vērtēšanu.

  - Pretendenta piedāvājums, kurš ir atbilstošs visām Pasūtītāja nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, tiek virzīts tehniskā piedāvājuma atbilstības tehniskajai specifikācijai pārbaudei.

- TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE

  - Pēc pretendentu kvalifikācijas pārbaudes Iepirkuma komisija slēgtā sēdē veic pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

  - Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts no dalības iepirkumā un netiek tālāk izvērtēts, ja Iepirkuma komisija konstatē, ka:

    - nav iesniegti tehniskā piedāvājuma dokumenti vai tie un to saturs neatbilst nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām;

    - pretendents nepiekrīt nolikuma noteikumiem.

  - Ja tehniskais piedāvājums atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, pretendenta piedāvājums tiek virzīts finanšu piedāvājuma vērtēšanai.

- FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANA

  - Iepirkuma komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi pretendentu finanšu piedāvājumos. Ja Iepirkuma komisija konstatēs aritmētiskās kļūdas, Iepirkuma komisija šīs kļūdas izlabos. Par konstatētajām kļūdām un laboto piedāvājumu, Iepirkuma komisija informē pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas tika konstatētas un labotas. Vērtējot piedāvājumu, Iepirkuma komisija vērā ņem veiktos labojumus.

  - Ja piedāvājumu vērtēšanas laikā Iepirkuma komisijai ir šaubas, ka pretendenta iesniegtais finanšu piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts (šaubu gadījumā), Iepirkuma komisija pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, tajā skaitā par īpašiem nosacījumiem, tehnoloģijām vai cita veida nosacījumiem, kas ļauj piedāvāt šādu cenu.

Iepirkuma komisija izvērtē pretendenta sniegto skaidrojumu un pieņem lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu vai tālāku piedāvājuma vērtēšanu.

- LĪGUMSLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANA, LĪGUMA NOSLĒGŠANA

  - Par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un uzvarētāju iepirkumā Iepirkuma komisija atzīst pretendentu, kurš ir piedāvājis nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko kopējo cenu.

  - Lēmumu par iepirkuma rezultātiem Iepirkuma komisija visiem pretendentiem paziņo rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad Iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu slēgt Iepirkuma līgumu vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu no pretendentu iesniegtajiem piedāvājumiem. Kā arī savā mājaslapā internetā nodrošinās brīvu un tiešu elektronisku pieeju informatīvajam paziņojumam par Iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu.

  - Grozījumus Iepirkuma līgumā, kas noslēdzams Publisko iepirkumu likuma 67.panta noteiktajā kārtībā, izdara, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta noteikumus.

  - Ja iepirkuma uzvarētājs atsakās no līguma noslēgšanas vai atsauc savu piedāvājumu, Iepirkuma komisija var atzīt par uzvarētāju pretendentu, kurš iesniedzis nākamo lētāko piedāvājumu vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu pārtraukt iepirkumu, ja nav iesniegts neviens piedāvājums vai nav iesniegts neviens nolikumam atbilstošs piedāvājums vai cits objektīvi pamatots iemesls.

  - Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2panta trīspadsmitajai daļai, ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā iepirkuma līgums vai tā grozījumi, Pasūtītājs savā mājaslapā internetā ievieto attiecīgi iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības.

- PIELIKUMU SARAKSTS

  - Visi nolikuma pielikumi ir neatņemamas tā sastāvdaļas:

    - Pielikums Nr.1 - Pieteikuma vēstules forma;

    - Pielikums Nr.2 – Tehniskā specifikācija – Tehniskais, Finanšu piedāvājums forma;

    - Pielikums Nr.3 – Līguma projekts.

Pielikums Nr.1

Nolikumam ID Nr. RTU-2015/192

PIETEIKUMA VĒSTULES FORMA

Piezīme: Iepirkuma pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.

Iepirkums: „Elektronikas komponenšu piegāde”, iepirkuma ID Nr.: RTU - 2015/192.

Kam:	Rīgas Tehniskai universitātei

Saskaņā ar Iepirkuma nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam iepirkuma noteikumiem. Piedāvājam nodrošināt elektronikas komponenšu piegāde, saskaņā ar nolikuma prasībām.

- Mēs pilnībā piekrītam nolikuma noteikumiem.

- Mēs apstiprinām, ka visi pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.

- Mēs piekrītam, ka līgums stājas spēkā pēc abpusējas parakstīšanas saskaņā ar Jūsu noteikumiem.

- Mēs apliecinām, ka neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā.

- Pretendentam ir pietiekami finanšu un tehniskie resursi pakalpojuma sniegšanai;

- Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv personu apvienību iepirkumā:

  - Pretendenta nosaukums: _______________________________

  - Reģistrēts: __________________________________________

  - ar Nr. ______________________________________________

  - Juridiskā adrese: _____________________________________

  - Biroja adrese: _______________________________________

  - Kontaktpersona: _____________________________________

(Vārds, uzvārds, amats)

  - Telefons:____________________________________________

  - Fakss: ______________________________________________

  - E-pasta adrese: _______________________________________

  - Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 	___________________

  - Banka: _____________________________________________

  - Kods: ______________________________________________

  - Konts: ______________________________________________

Ja pretendents ir personu apvienība (personu grupa) jānorāda:

  - persona, kura pārstāv personu apvienību iepirkumā: 		.

  - katras personas atbildības apjoms:							.

APLIECINĀJUMI

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 33.panta septītajai daļai apliecinu šādu šajā piedāvājumā iesniegto dokumentu atvasinājumu un/vai tulkojumu pareizību:

1) KOPIJA piedāvājuma ___ lpp., kopā ____ (skaits);

2) NORAKSTS piedāvājuma ____ lpp., kopā ____ (skaits);

3) IZRAKSTS piedāvājuma ___ lpp., kopā ____ (skaits);

2) TULKOJUMS piedāvājuma ___ lpp., kopā ____ (skaits).

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par iepirkumam iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Paraksts: _____________ 	Vārds, uzvārds: _______________	 Amats: ______________

Pielikums Nr.2

Nolikumam ID Nr. RTU-2015/192

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – TEHNISKAIS, FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

(Pasūtītāja Tehniskās specifikācija, Pretendenta Tehniskais piedāvājums)

Iepirkumam „Elektronikas komponenšu piegāde”, ID Nr.: RTU - 2015/192

| Nr.p.k. | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums (Pretendentam jānorāda preces nosaukums, ražotājs, modelis, kataloga Nr. (ja ir pieejams) tehniskais apraksts)* | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tehniskie parametri | Tehniskais apraksts | Daudzums (gab. vai komplekts) |  | Vienas vienības cena EUR bez PVN (par vienu gab. vai komplektu) | Kopējā cena EUR bez PVN |
| 1. | Diode 1 | 75 |  |  |  |
|  | Spriegums | U=1200 V |  |  |  |  |
|  | Strāva | Vismaz I=60 A |  |  |  |  |
|  | Aizvēršanas laiks | T=480ns ±10 % |  |  |  |  |
|  | Sprieguma kritums | U=1.4 V ±10 % |  |  |  |  |
|  | Korpuss | TO-247 |  |  |  |  |
| 2. | Diode 2 (Silīcija karbīda Šotki (Schottky) diode) | 75 |  |  |  |
|  | Spriegums | U=1200 V |  |  |  |  |
|  | Strāva | Vismaz I=8.5 A |  |  |  |  |
|  | Sprieguma kritums | Ne vairāk kā U=1.8 V pie t=25°C |  |  |  |  |
|  | Korpuss | TO-220 |  |  |  |  |
| 3. | Diode 3 (Silīcija karbīda Šotki (Schottky) diode) | 75 |  |  |  |
|  | Spriegums | U=1200 V |  |  |  |  |
|  | Strāva | Vismaz I=11 A pie t=135 °C |  |  |  |  |
|  | Sprieguma kritums | Ne vairāk kā U=1.8 V pie t=25 °C |  |  |  |  |
|  | Korpuss | TO-220 |  |  |  |  |
| 4. | (Silīcija karbīda MOSFET tranzistors) | 50 |  |  |  |
|  | Spriegums | UDS=1200 V |  |  |  |  |
|  | Strāva | ID=31.6 A pie t=25°C |  |  |  |  |
|  | Pretestība | RDS(on)=80 mΩ |  |  |  |  |
|  | Korpuss | TO-247 |  |  |  |  |
| 5. | Tranzistors ar pretēji paralēli slēgtu diodi | 80 |  |  |  |
|  | Spriegums | UCE=1200 V |  |  |  |  |
|  | Kolektora strāva | Ic=24 A pie t=100°C |  |  |  |  |
|  | Sprieguma kritums | VCEsat=2.78 pie 25°C un Ic=24A |  |  |  |  |
|  | IGBT Dinamiskie raksturlielumi (maksimālie pieļaujamie) pie 150°C un Ic=24A | Ieslēgšanās aizkavējums Td(on) =46 ns Pieauguma laiks Tr=27 ns Izslēgšanās aizkavējums Td(off) =240 ns Izslēgšanās laiksTf=330 ns |  |  |  |  |
|  | Pārslēgšanās enerģija pie pie 25°C un Ic=24A | Ieslēgšanās enerģijas zudumi Eon=2.10 mJ Izslēgšanās enerģijas zudumi Eoff=1.5 mJ |  |  |  |  |
|  | Aizvara lādiņš (VCC=400V,IC=24.0A, VGE=15V) | Līdz Qg=250 nC |  |  |  |  |
|  | Korpuss | TO-247 |  |  |  |  |
| 6. | Induktors 1 | 20 |  |  |  |
|  | Maksimālā pretestība | Ne vairāk kā 0.0062 Ω |  |  |  |  |
|  | Induktivitāte | 40 µH |  |  |  |  |
|  | Efektīvā strāva | Vismaz 26A |  |  |  |  |
|  | Piesātinājuma strāva | Vismaz 20 A |  |  |  |  |
| 7. | Induktors 2 | 20 |  |  |  |
|  | Maksimālā pretestība | Ne vairāk kā 0.00385 Ω |  |  |  |  |
|  | Induktivitāte | 22 µH |  |  |  |  |
|  | Efektīvā strāva | Vismaz 34 A |  |  |  |  |
|  | Piesātinājuma strāva | Vismaz 26 A |  |  |  |  |
| 8. | Induktors 3 | 24 |  |  |  |
|  | Maksimālā pretestība | Ne vairāk kā 0.00476 Ω |  |  |  |  |
|  | Induktivitāte | 15 µH ± 20% |  |  |  |  |
|  | Efektīvā strāva | Vismaz 26 A |  |  |  |  |
|  | Piesātinājuma strāva | Vismaz 20 A |  |  |  |  |
| 9. | Induktors 4 | 24 |  |  |  |
|  | Maksimālā pretestība | Ne vairāk kā 0.00364 Ω |  |  |  |  |
|  | Induktivitāte | 10 µH ± 20% |  |  |  |  |
|  | Efektīvā strāva | Vismaz 32 A |  |  |  |  |
|  | Piesātinājuma strāva | Vismaz 32 A |  |  |  |  |
| 10. | Induktors 5 | 24 |  |  |  |
|  | Maksimālā pretestība | Ne vairāk kā 0.002 Ω |  |  |  |  |
|  | Induktivitāte | 4.7 µH ± 20% |  |  |  |  |
|  | Efektīvā strāva | Vismaz 44.5 A |  |  |  |  |
|  | Piesātinājuma strāva | Vismaz 62 A |  |  |  |  |
| 11. | Polipropilēna kondensators 1 | 40 |  |  |  |
|  | Kapacitāte | 2.2 µF |  |  |  |  |
|  | Kapacitātes pielaidība | ±10% |  |  |  |  |
|  | Spriegums | 630 VDC un 400VAC |  |  |  |  |
|  | Augstums | Līdz 39.5 mm |  |  |  |  |
|  | Platums | Līdz 20 mm |  |  |  |  |
|  | Garums | Līdz 41.5 mm |  |  |  |  |
|  | Temperatūras diapazons | minimālā darba temperatūra ne sliktāk kā -55°C; maksimālā darba temperatūra ne sliktāk kā +100°C |  |  |  |  |
| 12. | Polipropilēna kondensators 2 | 25 |  |  |  |
|  | Kapacitāte | 60 µF |  |  |  |  |
|  | Kapacitātes pielaidība | ±10% |  |  |  |  |
|  | Spriegums | 800 VDC |  |  |  |  |
|  | Augstums | Līdz 50 mm |  |  |  |  |
|  | Platums | Līdz 35 mm |  |  |  |  |
|  | Garums | Līdz 57.5 mm |  |  |  |  |
|  | Temperatūras diapazons | minimālā darba temperatūra ne sliktāk kā -40°C; maksimālā darba temperatūra ne sliktāk kā +105°C |  |  |  |  |
| 13. | Polipropilēna kondensators 3 | 25 |  |  |  |
|  | Kapacitāte | 470 nF |  |  |  |  |
|  | Kapacitātes pielaidība | ±10% |  |  |  |  |
|  | Spriegums | 1600 VDC un 750 VAC |  |  |  |  |
|  | Augstums | Līdz 42 mm |  |  |  |  |
|  | Platums | Līdz 37 mm |  |  |  |  |
|  | Garums | Līdz 28 mm |  |  |  |  |
|  | Temperatūras diapazons | minimālā darba temperatūra ne sliktāk kā -55°C; maksimālā darba temperatūra ne sliktāk kā +100°C |  |  |  |  |
|  | Savienojuma veids | Ar skrūvēm savienojams |  |  |  |  |
| 14. | Polipropilēna kondensators 4 | 30 |  |  |  |
|  | Kapacitāte | 1 µF |  |  |  |  |
|  | Kapacitātes pielaidība | ±20% |  |  |  |  |
|  | Spriegums | 1000 VDC un 600 VAC |  |  |  |  |
|  | Augstums | Līdz 39.5 mm |  |  |  |  |
|  | Platums | Līdz 20 mm |  |  |  |  |
|  | Garums | Līdz 41.5 mm |  |  |  |  |
|  | Temperatūras diapazons | minimālā darba temperatūra ne sliktāk kā -55°C; maksimālā darba temperatūra ne sliktāk kā +100°C |  |  |  |  |
|  | Savienojuma veids | Ar skrūvēm savienojams |  |  |  |  |
| 15. | Elektrolītiskais kondensators 1 | 20 |  |  |  |
|  | Kapacitāte | 220 µF |  |  |  |  |
|  | Kapacitātes pielaidība | ±20% |  |  |  |  |
|  | Spriegums | 450 VDC |  |  |  |  |
|  | Diametrs | Līdz 37 mm |  |  |  |  |
|  | Garums | Līdz 98 mm |  |  |  |  |
|  | Temperatūras diapazons | minimālā darba temperatūra ne sliktāk kā -40°C; maksimālā darba temperatūra ne sliktāk kā +85°C |  |  |  |  |
|  | Savienojuma veids | Ar skrūvēm savienojams |  |  |  |  |
| 16. | Elektrolītiskais kondensators 2 | 20 |  |  |  |
|  | Kapacitāte | 470 µF |  |  |  |  |
|  | Kapacitātes pielaidība | ±20% |  |  |  |  |
|  | Spriegums | 450 VDC |  |  |  |  |
|  | Diametrs | Līdz 50 mm |  |  |  |  |
|  | Garums | Līdz 75 mm |  |  |  |  |
|  | Temperatūras diapazons | minimālā darba temperatūra ne sliktāk kā -40°C; maksimālā darba temperatūra ne sliktāk kā +85°C |  |  |  |  |
|  | Savienojuma veids | Ar skrūvēm savienojams |  |  |  |  |
| 17. | Keramiskais kondensators | 180 |  |  |  |
|  | Kapacitāte | 2.2 µF |  |  |  |  |
|  | Kapacitātes pielaidība | ±10% |  |  |  |  |
|  | Spriegums | 100 VDC |  |  |  |  |
|  | Korpusa tips | 1210 |  |  |  |  |
|  | Temperatūras diapazons | minimālā darba temperatūra ne sliktāk kā -55°C; maksimālā darba temperatūra ne sliktāk kā +125°C |  |  |  |  |
| 18. | Emaljēts vīts vara vads 1 | 5 |  |  |  |
|  | Vada tips | Emaljēts vara vadu vijums |  |  |  |  |
|  | Šķērsgriezums | 0.94 mm2 |  |  |  |  |
|  | Garums | Vismaz 24 m. |  |  |  |  |
|  | Maksimālā strāva | Vismaz 3.3 A |  |  |  |  |
|  | Darba temperatūra | minimālā darba temperatūra ne sliktāk kā -20°C; maksimālā darba temperatūra ne sliktāk kā +130°C |  |  |  |  |
| 19. | Emaljēts vīts vara vads 2 | 5 |  |  |  |
|  | Vada tips | Emaljēts vara vadu vijums |  |  |  |  |
|  | Šķērsgriezums | 0.24 mm2 |  |  |  |  |
|  | Garums | Vismaz 96 m. |  |  |  |  |
|  | Maksimālā strāva | Vismaz 0.84 A |  |  |  |  |
|  | Darba temperatūra | minimālā darba temperatūra ne sliktāk kā -20°C; maksimālā darba temperatūra ne sliktāk kā +130°C |  |  |  |  |
| 20. | Emaljēts vīts vara vads 3 | 5 |  |  |  |
|  | Vada tips | Emaljēts vara vadu vijums |  |  |  |  |
|  | Šķērsgriezums | 0.47 mm2 |  |  |  |  |
|  | Garums | Vismaz 48 m |  |  |  |  |
|  | Maksimālā strāva | Vismaz 1.8 A |  |  |  |  |
|  | Darba temperatūra | minimālā darba temperatūra ne sliktāk kā -20°C; maksimālā darba temperatūra ne sliktāk kā +130°C |  |  |  |  |
| Galveniski atsaistītie DC/DC pārveidotāji |
| 21. | Pārveidotājs 1 | 40 |  |  |  |
|  | Izeju skaits | Vismaz 2 |  |  |  |  |
|  | Jauda | Vismaz 2 W |  |  |  |  |
|  | Ieejas spriegums | 21.6...26.4 VDC |  |  |  |  |
|  | Izejas spriegums 1 | 20 VDC |  |  |  |  |
|  | Izejas spriegums 2 | -5 VDC |  |  |  |  |
|  | Izejas strāva 1 | Vismaz 80 mA |  |  |  |  |
|  | Izejas strāva 2 | Vismaz 40 mA |  |  |  |  |
| 22. | Pārveidotājs 2 | 50 |  |  |  |
|  | Jauda | Vismaz 2W |  |  |  |  |
|  | Ieejas spriegums | 12 VDC |  |  |  |  |
|  | Izejas spriegums | 5 VDC |  |  |  |  |
|  | Izejas strāva | Vismaz 133 mA |  |  |  |  |
|  | Izolācijas spriegums | Vismaz 1000 VDC |  |  |  |  |
|  | Lietderības koeficients | Ne mazāk kā 70% |  |  |  |  |
| 23. | Pārveidotājs 3 | 10 |  |  |  |
|  | Jauda | Vismaz 10 W |  |  |  |  |
|  | Ieejas spriegums | 9...18 VDC |  |  |  |  |
|  | Izejas spriegums 1 | 24 VDC |  |  |  |  |
|  | Izejas strāva | Vismaz 42…420 mA |  |  |  |  |
|  | Izolācijas spriegums | Vismaz 1000 VDC |  |  |  |  |
| 24. | Pārveidotājs 4 | 40 |  |  |  |
|  | Jauda | Vismaz 1W |  |  |  |  |
|  | Ieejas spriegums | 9...18 VDC |  |  |  |  |
|  | Izejas spriegums | 5 VDC |  |  |  |  |
|  | Izejas strāva | Vismaz 0.2 A |  |  |  |  |
| 25. | Pārveidotājs 5 | 70 |  |  |  |
|  | Jauda | Vismaz 1W |  |  |  |  |
|  | Ieejas spriegums | 12 VDC |  |  |  |  |
|  | Izejas strāva | Vismaz 66 mA |  |  |  |  |
|  | Izolācijas spriegums | Vismaz 1000 VDC |  |  |  |  |
|  | Lietderības koeficients | Ne mazāk kā 80% |  |  |  |  |
| 26. | Siltumvadošā izolācijas pasta | 4 |  |  |  |
|  | Siltuma vadītspēja | vismaz 0.8W/mK |  |  |  |  |
|  | Dielektriskais stiprums | 10 kV/mm |  |  |  |  |
|  | Konsistence | Pasta |  |  |  |  |
|  | Darba temperatūra | minimālā darba temperatūra ne sliktāk kā -40°C; maksimālā darba temperatūra ne sliktāk kā +200°C |  |  |  |  |
|  | Tilpums | Ne mazāk kā 90 ml |  |  |  |  |
| 27. | Siltumvadošā izolācijas plēve | 30 |  |  |  |
|  | Siltuma pretestība | Līdz 3.7 K/W |  |  |  |  |
|  | Siltuma vadītspēja | vismaz 0.37 W/mK |  |  |  |  |
|  | Materiāla biezums | Ne vairāk kā 0.127 mm |  |  |  |  |
|  | Darba temperatūra | minimālā darba temperatūra ne sliktāk kā -30°C; maksimālā darba temperatūra ne sliktāk kā +125°C |  |  |  |  |
|  | Dielektriskais stiprums | 5000 VAC |  |  |  |  |
|  | Izmēri | Vismaz 50x50mm |  |  |  |  |
| 28. | Tranzistora TO-220 izolācijas komplekts | 100 |  |  |  |
|  | Tranzistora korpuss | TO-220 |  |  |  |  |
|  | Skrūves tips | M3 |  |  |  |  |
|  | Sastāvdaļas | Komplektā jābūt skrūvei, uzgrieznim, izolējošai paplāksnei un izolācijas materiālam. |  |  |  |  |
|  | Darba temperatūra | minimālā darba temperatūra ne sliktāk kā -70°C; maksimālā darba temperatūra ne sliktāk kā +180°C |  |  |  |  |
| 29. | Siltumvadošā izolācijas plēve | 15 |  |  |  |
|  | Siltuma pretestība | Līdz 0.4 K/W |  |  |  |  |
|  | Materiāla biezums | Ne vairāk kā 0.3 mm |  |  |  |  |
|  | Darba temperatūra | minimālā darba temperatūra ne sliktāk kā -20°C; maksimālā darba temperatūra ne sliktāk kā +260°C |  |  |  |  |
|  | Izmēri | Vismaz 300x300mm |  |  |  |  |
| 30. | Interfeisa izolators | 15 |  |  |  |
|  | Kanālu skaits | 2 |  |  |  |  |
|  | Signāla aizture | Ne vairāk kā 70 ns |  |  |  |  |
|  | Pārvades spēja | Vismaz 12 Mbps |  |  |  |  |
|  | Barošanas spriegums | 3.1...5.5 V |  |  |  |  |
|  | Korpuss | SOIC-16W |  |  |  |  |
|  | Izolācijas spriegums | 5000 V |  |  |  |  |
| 31. | Draivers | 50 |  |  |  |
|  | Kanālu skaits | 1 |  |  |  |  |
|  | Izejas strāva | 2 līdz 2.5 A |  |  |  |  |
|  | Korpuss | SOIC |  |  |  |  |
|  | Izolācijas spriegums | 3.75 kV |  |  |  |  |
| 32. | Raidītāja uztvērēja kontrollers | 20 |  |  |  |
|  | Datu pārraides ātrums | 100Mbps |  |  |  |  |
|  | Ethernet tips | IEEE 802.3u |  |  |  |  |
|  | Korpuss | LQFP |  |  |  |  |
|  | Izvadu skaits | 48 |  |  |  |  |
|  | Barošanas spriegums | 3-3.6 V |  |  |  |  |
|  | Interfeisa tips | MII, RMII, Serial |  |  |  |  |
| 33. | ARM Mikrokontrollers | 20 |  |  |  |
|  | Arhitektūra | ARM Cortex-M4 |  |  |  |  |
|  | Atrums | 168 MHz |  |  |  |  |
|  | Interfeisu tips | CAN, I2C, SPI, UART, USART, USB |  |  |  |  |
|  | Korpuss | LQFP |  |  |  |  |
|  | Izvadu skaits | 144 |  |  |  |  |
|  | Ieeju un izeju skaits | 114 |  |  |  |  |
|  | Programmas atmiņas ietilpība | 512 KB |  |  |  |  |
|  | RAM atmiņas ietilpība | 192 KB |  |  |  |  |
|  | Barošanas spriegums | 1.8-3.6 V |  |  |  |  |
| 34. | Analogais digitālais pārveidotājs | 15 |  |  |  |
|  | Atmiņa (resolution) | 16 Biti |  |  |  |  |
|  | Interfeisu tips | Seriālais |  |  |  |  |
|  | Korpuss | SO-8 |  |  |  |  |
|  | Pārveidošanas laiks | 2.75 µs |  |  |  |  |
|  | Barošanas spriegums | 5 V |  |  |  |  |
| 35. | Operacionālais pastiprinātājs | 15 |  |  |  |
|  | Frekvenču josla | 5 MHz |  |  |  |  |
|  | Korpuss | SO-8 |  |  |  |  |
|  | Barošanas spriegums | 2.5-36 V |  |  |  |  |
|  | Duālais barošanas spriegums | no 1.25 līdz 18 V |  |  |  |  |
|  | Izejas strāva | 20 mA |  |  |  |  |
|  | Barošanas strāva | 0.85 mA |  |  |  |  |
| 36. | Drošības kontaktligzda 1 | 50 |  |  |  |
|  | Diametrs/Izmērs | 4 mm |  |  |  |  |
|  | Krāsa | Sarkana |  |  |  |  |
|  | Nominālais spriegums | 1000 V |  |  |  |  |
|  | Strāva | Līdz 24 A |  |  |  |  |
|  | Kontaktu materiāls | Apzeltīts misiņš |  |  |  |  |
|  | Darba temperatūra | minimālā darba temperatūra ne sliktāk kā -10°C; maksimālā darba temperatūra ne sliktāk kā +70°C |  |  |  |  |
| 37. | Drošības kontaktligzda 2 | 50 |  |  |  |
|  | Diametrs/Izmērs | 4 mm |  |  |  |  |
|  | Krāsa | Melna |  |  |  |  |
|  | Nominālais spriegums | 1000 V |  |  |  |  |
|  | Strāva | Līdz 24 A |  |  |  |  |
|  | Kontaktu materiāls | Apzeltīts misiņš |  |  |  |  |
|  | Darba temperatūra | minimālā darba temperatūra ne sliktāk kā -10°C; maksimālā darba temperatūra ne sliktāk kā +70°C |  |  |  |  |
| 38. | Signālu kontaktligzda (sievišķā) | 50 |  |  |  |
|  | Solis starp kontaktiem | 2.54 mm |  |  |  |  |
|  | Savienojumu izvietojums | 2 rindas |  |  |  |  |
|  | Kontaktu skaits | 2x5 |  |  |  |  |
|  | Nominālais spriegums | 100 VAC/DC |  |  |  |  |
|  | Strāva | vismaz 3 A |  |  |  |  |
|  | Kontaktu materiāls | Misiņš |  |  |  |  |
| 39. | Signālu kontaktligzda 1 | 75 |  |  |  |
|  | Solis starp kontaktiem | 2.54 mm |  |  |  |  |
|  | Savienojumu izvietojums | 2 rindas |  |  |  |  |
|  | Kontaktu skaits | 2x5 |  |  |  |  |
|  | Strāva | vismaz 2 A |  |  |  |  |
| 40. | Signālu kontaktligzda 2 | 50 |  |  |  |
|  | Solis starp kontaktiem | 2.54 mm |  |  |  |  |
|  | Savienojumu izvietojums | 2 rindas |  |  |  |  |
|  | Kontaktu skaits | 2x10 |  |  |  |  |
|  | Strāva | vismaz 1 A |  |  |  |  |
| 41. | Spēka kontaktligzda 1 | 30 |  |  |  |
|  | Solis starp kontaktiem | 7.62 mm |  |  |  |  |
|  | Kontaktu skaits | 3 |  |  |  |  |
|  | Nominālais spriegums | Vismaz 600 VAC/DC |  |  |  |  |
|  | Nominālā strāva | Vismaz 20A |  |  |  |  |
|  | Savienojuma forma | Ar 90° ieliekumu |  |  |  |  |
|  | Savienojuma virziens | Horizontāls |  |  |  |  |
| 42. | Spēka kontaktligzda (sievišķā) 1 | 25 |  |  |  |
|  | Solis starp kontaktiem | 7.62 mm |  |  |  |  |
|  | Kontaktu skaits | 3 |  |  |  |  |
|  | Nominālais spriegums | Vismaz 600 VAC/DC |  |  |  |  |
|  | Nominālā strāva | Vismaz 20A |  |  |  |  |
|  | Savienojuma virziens | Taisns |  |  |  |  |
| 43. | Spēka kontaktligzda (sievišķā) 2 | 15 |  |  |  |
|  | Solis starp kontaktiem | 10.16 mm |  |  |  |  |
|  | Kontaktu skaits | 4 |  |  |  |  |
|  | Nominālais spriegums | Vismaz 300 VAC/DC |  |  |  |  |
|  | Nominālā strāva | Vismaz 76 A |  |  |  |  |
|  | Savienojuma virziens | Taisns |  |  |  |  |
| 44. | Spēka kontaktligzda | 20 |  |  |  |
|  | Solis starp kontaktiem | 10.16 mm |  |  |  |  |
|  | Kontaktu skaits | 4 |  |  |  |  |
|  | Nominālais spriegums | Vismaz 1000 VAC/DC |  |  |  |  |
|  | Nominālā strāva | Vismaz 76 A |  |  |  |  |
|  | Savienojuma forma | Ar 90° ieliekumu |  |  |  |  |
|  | Savienojuma virziens | Horizontāls |  |  |  |  |
| 45. | Kondensatoru komplekts 1 | 3 |  |  |  |
|  | Kapacitāšu diapazons | 1 pF...220 nF |  |  |  |  |
|  | Nominālais spriegums | Vismaz 50 VDC |  |  |  |  |
|  | Kapacitātes pielaidība | ±20 % |  |  |  |  |
|  | Nominālu skaits | Vismaz 33 |  |  |  |  |
|  | Kopējais kondensatoru skaits | Ne mazāk par 330 |  |  |  |  |
| 46. | Kondensatoru komplekts 2 | 3 |  |  |  |
|  | Kapacitāšau diapazons | 1 µF...4.7 mF |  |  |  |  |
|  | Nominālo spriegumu diapazons | 16 VDC …63 VDC |  |  |  |  |
|  | Kapacitātes pielaidība | ±20 % |  |  |  |  |
|  | Nominālu skaits | Vismaz 16 |  |  |  |  |
|  | Kopējais kondensatoru skaits | Ne mazāk par 270 |  |  |  |  |
| 47. | Kondensatoru komplekts 3 | 3 |  |  |  |
|  | Kapacitāšau diapazons | 1 nF...0.47 µF |  |  |  |  |
|  | Nominālo spriegumu diapazons | Vismaz 100 VDC |  |  |  |  |
|  | Kapacitātes pielaidība | ±10 % |  |  |  |  |
|  | Nominālu skaits | Vismaz 16 |  |  |  |  |
|  | Kopējais kondensatoru skaits | Ne mazāk par 405 |  |  |  |  |
| 48. | Kondensatoru komplekts 4 | 1 |  |  |  |
|  | Kapacitāšau diapazons | 0.3 pF...100 pF |  |  |  |  |
|  | Nominālo spriegumu diapazons | 250...500 VDC |  |  |  |  |
|  | Nominālu skaits | Vismaz 40 |  |  |  |  |
|  | Kopējais kondensatoru skaits | Ne mazāk par 2000 |  |  |  |  |
| 49. | Rezistoru komplekts 1 | 1 |  |  |  |
|  | Pretestību diapazons | 10 Ω...1 MΩ |  |  |  |  |
|  | Pretestības pielaidība | ±1 % |  |  |  |  |
|  | Izmēra standarts | 0805 |  |  |  |  |
|  | Nominālu skaits | Vismaz 120 |  |  |  |  |
| 50. | Rezistoru komplekts 2 | 3 |  |  |  |
|  | Pretestību diapazons | 10 Ω...1 MΩ |  |  |  |  |
|  | Pretestības pielaidība | ±1 % |  |  |  |  |
|  | Izmēra standarts | 0805 |  |  |  |  |
|  | Viena nomināla rezistoru skaits | Vismaz 25 |  |  |  |  |
|  | Nominālu skaits | Vismaz 60 |  |  |  |  |
| 51. | Rezistoru komplekts 3 | 3 |  |  |  |
|  | Pretestību diapazons | 10 Ω...1 MΩ |  |  |  |  |
|  | Pretestības pielaidība | ±1 % |  |  |  |  |
|  | Izmēra standarts | 1206 |  |  |  |  |
|  | Viena nomināla rezistoru skaits | Vismaz 25 |  |  |  |  |
|  | Nominālu skaits | Vismaz 60 |  |  |  |  |
| 52. | Rezistors 1 | 35 |  |  |  |
|  | Pretestība | 100 kΩ |  |  |  |  |
|  | Pretestības pielaidība | ±1 % |  |  |  |  |
|  | Jauda | 10 W |  |  |  |  |
| 53. | Rezistors 2 | 35 |  |  |  |
|  | Pretestība | 50 kΩ |  |  |  |  |
|  | Pretestības pielaidība | ±1 % |  |  |  |  |
|  | Jauda | 10 W |  |  |  |  |
| 54. | Strāvas sensors | 40 |  |  |  |
|  | Strāva | 50 A |  |  |  |  |
|  | Barošanas spriegums | 3.3 V |  |  |  |  |
|  | Reaģēšanas laiks | Vismaz 57 µs |  |  |  |  |
|  | Barošanas strāva | Ne vairāk kā 20 mA |  |  |  |  |
| 55. | Sprieguma, izolējošais pastiprinātājs | 30 |  |  |  |
|  | Frekvenču josla | 100 kHz |  |  |  |  |
|  | Barošanas spriegums | 3 līdz 5.5 V |  |  |  |  |
|  | Izolācijas spriegums | Vismaz 5 kV |  |  |  |  |
|  | Korpuss | SOIC |  |  |  |  |
| 56. | Analogais digitālais pārveidotājs | 30 |  |  |  |
|  | Izšķirtspēja | Vismaz 12 |  |  |  |  |
|  | Kanālu skaits | Vismaz 1 |  |  |  |  |
|  | Interfeiss | Seriālais |  |  |  |  |
|  | Barošanas spriegums | 2.7...5.25V |  |  |  |  |
|  | Korpuss | SOT |  |  |  |  |
| 57. | Mikroprocesors | 5 |  |  |  |
|  | Datu kopnes platums | 8 biti |  |  |  |  |
|  | Datu RAM izmērs | 32 KB, 64 KB, 128 KB |  |  |  |  |
|  | Izvadu korpuss | MQFP-80 |  |  |  |  |
|  | Spriegums | 4.5-5.5 V |  |  |  |  |
|  | Interfeisa tips | UART |  |  |  |  |
|  | Ieeju/izeju skaits | 32 |  |  |  |  |
|  | Darba strāva pie 16 MHz | 36 mA |  |  |  |  |
|  | Izejas barošanas strāva | 75 mA |  |  |  |  |
|  | Oscilatora frekvence | Min 1MHz max 16 MHz |  |  |  |  |
| 58. | 5 V precizitātes reference | 10 |  |  |  |
|  | Ieejas spriegums | 40 V |  |  |  |  |
|  | Ieejas/izejas sprieguma starpība | 35 V |  |  |  |  |
|  | Izejas īsslēguma laiks | Uin=35V…līdz.10 sek Uin ≤ 20.....nenoteikts |  |  |  |  |
|  | Barošanas strāva | 1.2-1.5 mA |  |  |  |  |
|  | Darba temperatūras diapazons | minimālā darba temperatūra ne sliktāk kā -55°C; maksimālā darba temperatūra ne sliktāk kā +125°C |  |  |  |  |
| 59. | IGBT tranzistors ar virknē slēgtu diodi (Boost chopper). Ar iebūvētu temperatūras sensoru | 4 |  |  |  |
|  | Spriegums | UCES ne mazāk kā 1200 V |  |  |  |  |
|  | Kolektora strāva | Ic ne mazāk kā 75 A pie t=80°C |  |  |  |  |
|  | IGBT Dinamiskie raksturlielumi (maksimālie pieļaujamie) pie 125°C | Ieslēgšanās aizkavējums Td(on) ne vairāk kā 285 ns Pieauguma laiks Tr ne vairāk kā 50 nsIeslēgšanās enerģijas zudumi Eon ne vairāk kā 7 mJ Izslēgšanās enerģijas zudumi Eon ne vairāk kā 8.1 mJ |  |  |  |  |
|  | Virknē slēgtās diodes raksturlielumi (maksimālie pieļaujamie) pie 125°C | Spriegums ne mazāk kā 1200V Strāva 100A (pie 80 °C ) Negatīvā strāva 500 µA Sprieguma kritums (pie 100A) 1.6 V Aizvēršanās laiks (pie 100A un 600V) ne vairāk kā 280 ns Aizvēršanās enerģija (pie 100A un 600V) ne vairāk kā 9 mJ Aizvēršanās lādiņš (pie 100A un 600V) ne vairāk kā 18 µC |  |  |  |  |
|  | Sensors | Ibūvēts temperatūras sensors |  |  |  |  |
| 60. | 3-fāzu IGBT tranzistoru modulis | 5 |  |  |  |
|  | Spriegums | UCE ne mazāk kā 600 V |  |  |  |  |
|  | Kolektora strāva | Ic ne mazāk kā 11 A |  |  |  |  |
|  | Sprieguma kritums | Ne vairāk kā 2.1 V |  |  |  |  |
|  | IGBT Dinamiskie raksturlielumi (maksimālie pieļaujamie) pie 150°C | Ieslēgšanās aizkavējums Td(on) ne vairāk kā 54 ns Pieauguma laiks Tr ne vairāk kā 24 ns Izslēgšanās aizkavējums Td(off) ne vairāk kā 161 ns Izslēgšanās laiks Tf ne vairāk kā 244 ns Kopējie pārslēgšanās enerģijas zudumi Eon=0.60 mJ |  |  |  |  |
| 61. | 3-fāzu IGBT tranzistoru modulis | 6 |  |  |  |
|  | Spriegums | UCE ne mazāk kā 600 V |  |  |  |  |
|  | Kolektora strāva | Ic ne mazāk kā 7 A |  |  |  |  |
|  | Spriegum kritums | ne vairāk kā 2.2 V |  |  |  |  |
|  | IGBT Dinamiskie raksturlielumi (maksimālie pieļaujamie) pie 150°C | Ieslēgšanās aizkavējums Td(on) ne vairāk kā 42 ns Pieauguma laiks Tr ne vairāk kā 22 ns Izslēgšanās aizkavējums Td(off) ne vairāk kā 120 ns Izslēgšanās laiksTf ne vairāk kā 250 ns Kopējie pārslēgšanās enerģijas zudumi Eon ne vairāk kā 0.35 mJ |  |  |  |  |
| 62. | 3-fāzu IGBT tranzistoru modulis | 5 |  |  |  |
|  | Spriegums | UCE ne mazāk kā 600 V |  |  |  |  |
|  | Kolektora strāva | Ic=13 A |  |  |  |  |
|  | Spriegum kritums | ne vairāk kā 2.2 V |  |  |  |  |
|  | IGBT Dinamiskie raksturlielumi (maksimālie pieļaujamie) pie 150°C | Ieslēgšanās aizkavējums Td(on) ne vairāk kā 41 ns Pieauguma laiks Tr ne vairāk kā 16 ns Izslēgšanās aizkavējums Td(off) ne vairāk kā 110 ns Izslēgšanās laiksTf ne vairāk kā 230 ns Kopējie pārslēgšanās enerģijas zudumi Eon ne vairāk kā 0.52 mJ |  |  |  |  |
| 63. | Polipropilēna kondensatori | 30 |  |  |  |
|  | Kapacitāte | 0.0047 µF |  |  |  |  |
|  | Kapacitātes pielaidība | ±10% |  |  |  |  |
|  | Spriegums | ne mazāk kā 1000 V |  |  |  |  |
|  | Augstums | ne vairāk kā 10 mm |  |  |  |  |
|  | Platums | ne vairāk kā 5 mm |  |  |  |  |
|  | Garums | ne vairāk kā 10.5 mm |  |  |  |  |
|  | Temperatūras diapazons | -55...+105 °C |  |  |  |  |
| 64. | Akselerometrs un inklinometrs | 15 |  |  |  |
|  | Spriegums | 2.7 – 5.25 V |  |  |  |  |
|  | Strāvas patēriņš | Ne vairāk kā 1 mA |  |  |  |  |
|  | Jutības asis | Xyz |  |  |  |  |
|  | Mehāniskā šoka izturība | 5000g |  |  |  |  |
|  | Augstums | ne vairāk kā 5 mm |  |  |  |  |
|  | Platums | ne vairāk kā 5 mm |  |  |  |  |
|  | Garums | ne vairāk kā 1.2 mm |  |  |  |  |
| 65. | Radiators 1 | 4 |  |  |  |
|  | Pamata plātnes biezums | vismaz 10 mm |  |  |  |  |
|  | Platums | No 300 līdz 310 mm |  |  |  |  |
|  | Garums | No 200 līdz 210 mm |  |  |  |  |
|  | Augstums | Vismaz 40 mm |  |  |  |  |
|  | Siltuma pretestība | Līdz 0.3 K/W |  |  |  |  |
|  | Materiāls | Alumīnijs |  |  |  |  |
| 66. | Radiators 2 | 4 |  |  |  |
|  | Pamata plātnes biezums | vismaz 10 mm |  |  |  |  |
|  | Platums | No 300 līdz 310 mm |  |  |  |  |
|  | Garums | No 150 līdz160 mm |  |  |  |  |
|  | Augstums | Vismaz 40 mm |  |  |  |  |
|  | Siltuma pretestība | Līdz 0.35 K/W |  |  |  |  |
|  | Materiāls | Alumīnijs |  |  |  |  |
| Kopējā cena bez PVN |  |
| PVN 21% |  |
| Kopējā cena ar PVN |  |

* Kopā ar piedāvājumu pretendentam jāiesniedz visa preces parametru apliecinoša tehniskā dokumentācija (ražotāja izsniegtā tehniskā dokumentācija vai norāde uz ražotāja tīmekļa vietni) no kuras Pasūtītājs var gūt nepārprotamu pārliecību par preces atbilstību tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

| Pasūtītāja tehniskās prasības | Pretendenta tehniskais piedāvājums |
| --- | --- |
| Līguma izpildes (preces piegādes) termiņš: 1 nedēļas laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas. |  |
| Preces piegādes vieta: Rīgas Tehniskā universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē, Āzenes ielā 12/1, Rīgā, LV-1048, 515.kab. |  |
| Garantijas nosacījumi: vismaz 24 mēneši. |  |

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem.

Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto Preču piegādi, arī visi nodokļi (izņemot PVN), visi materiāli un resursi, kas nepieciešami Preču piegādei, kā arī samaksa par jebkādu Pretendenta pieļauto nepilnību vai kļūdu novēršanu Preču piegādes gaitā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ja ir konstatēti defekti vai trūkumi. Pretendents ir atbildīgs par visu nodokļu un nodevu nomaksu.

Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: __________________

Datums:____________

Pielikums Nr3

Nolikumam ID Nr. RTU-2015/192

projekts

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr.__________

Rīgā,							                   2015.gada _____._____________

Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestāde reģistrācijas Nr.: 3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes Satversmi un rektora deleģējumu rīkojas ________________, (turpmāk – „Pasūtītājs”), no vienas puses, un

____“____________”, reģistrācijas Nr._________________, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz _________, rīkojas tās ________, turpmāk tekstā – „Piegādātājs”, no otras puses,

abi kopā saukti „Puses”, bet katrs atsevišķi saukts arī kā „Puse”, saskaņā ar iepirkuma „Elektronikas komponenšu piegāde” (iepirkumu identifikācijas Nr. RTU - 2015/192) rezultātiem projekta „Pilnās pretestības avota līdzstrāvas pārveidotāja izpēte” Nr.Z12.0467 un projekta „Jauns integrēts pazeminošais-paaugstinošais daudz-līmeņu invertors atjaunojamās enerģijas pielietojumiem” Nr.Z14.0673 ietvaros, bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šādu līgumu ar pielikumu, par turpmāk minēto:

- Definīcijas

  - Akts - pieņemšanas - nodošanas akts, kas apliecina, ka Prece vai kāda tās daļa ir Piegādāta saskaņā ar Līguma noteikumiem vai tiek konstatēti Defekti.

  - Defekti – Piegādes, Preces apjomu vai kvalitātes neatbilstība Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Tehniskai specifikācijai, Tehniskajam piedāvājumam vai Līgumam.

  - Iepirkums - „Elektronikas komponenšu piegāde”, iepirkumu identifikācijas Nr. RTU - 2015/192.

  - Līgums – šis līgums ar visiem tā pielikumiem, iespējamajiem papildinājumiem un grozījumiem.

  - Līguma summa – maksimāli iespējamā maksa par Preču Piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

  - Nolikums –Iepirkuma nolikums ar visiem tā pielikumiem.

  - Pārstāvis - Pasūtītāja vai Piegādātāja pilnvarota persona, kas Līguma ietvaros kontrolēs līgumsaistību izpildi, pieņems vai nodos Preci.

  - Prece – ______________, saskaņā ar nolikumu, Piegādātāja iesniegto piedāvājumu par kuru tiek slēgts Līgums.

  - Piegāde - Preces piegāde saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - Pavadzīme - spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstoša pavadzīme, ko Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam par Preču Piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - vienskaitlis (pēc nepieciešamības) ietvers arī daudzskaitli un otrādi; lietvārds, lietots sieviešu dzimtē, (pēc nepieciešamības) ietvers arī vīriešu dzimti un otrādi.

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs pasūta, bet Piegādātājs par Līgumā minēto samaksu piegādā Preci, saskaņā ar Pasūtītāja Tehnisko specifikāciju un Piegādātāja Tehnisko, Finanšu piedāvājumu (Pielikums Nr.1). Pasūtītājs apņemas pirkt, saņemt, un apmaksāt Preci Līgumā noteiktajā termiņā, kartībā un apmērā.

  - Prece tiek Piegādāta atbilstoši Pasūtītāja Tehniskajai specifikācijai un Piegādātāja iesniegtam Tehniskajam piedāvājumam (Pielikums Nr.1), Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Piegādātājs garantē, ka Prece atbilst spēkā esošiem valsts standartiem vai citos normatīvajos aktos noteiktajām Preces kvalitātes un atbilstības prasībām, kā arī Preces izgatavotāja sniegtajai informācijai, kā arī garantē, ka tiks piegādātas jaunas, nelietotas Preces orģināliepakojumā.

- Līguma cena un norēķinu kārtība

  - Līguma summa par Preces Piegādi bez pievienotās vērtības nodokļa – EUR ___________ (___________________).

  - Līguma summa noteikta, ievērojot Finanšu piedāvājumā noteiktās cenas. Līguma 3.1.punktā minētajā summā iekļauti visi Piegādātāja izdevumi un izmaksas, kas attiecināmi uz Līguma norādītās Preces piegādi, kā arī visi izdevumi un izmaksas, kas Piegādātājam radīsies izpildot saistības saskaņā ar Līgumu.

  - Piegādātāja Tehniskajā specifikācijā – Tehniskajā, Finanšu piedāvājumā (Pielikums Nr.1) iekļautās cenas ir nemainīgas visā Līguma darbības laikā.

  - Pasūtītājs samaksu par saņemtajām Precēm veic saskaņā ar Pielikumā Nr.1 noteiktajām cenām, 20 (divdesmit) dienu laikā pēc nodošanas - pieņemšanas akta (akta) abpusējas parakstīšanas un atbilstoša Piegādātāja pavadzīmes (rēķina) saņemšanas, pārskaitot naudas summu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

  - Pasūtītājs apmaksu par Precēm veic bezskaidras naudas norēķinu veidā.

  - Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz Piegādātāja norēķinu kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.

  - Piegādātājs Preču Piegādi Pasūtītāja Pārstāvja norādītajās telpās veic kopējā Līguma summas ietvaros.

  - Piegādātājs, sagatavojot pavadzīmi vai rēķinu, tajā iekļauj informāciju - projekta pilnu nosaukumu un numuru, iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru, kā arī Līguma datumu un numuru. Ja Piegādātājs nav iekļāvis šajā Līguma punktā noteikto informāciju pavadzīmē vai rēķinā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Piegādātājam veikt atbilstošas korekcijas pavadzīmē vai rēķinā un līdz brīdim, kamēr Piegādātājs nav novērsis nepilnības – neapmaksāt Piegādātājam pienākošo summu.

  - Piegādātājs sagatavo rēķinu un PVN aprēķina atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam un citiem Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem.

- Preces piegādes noteikumi un termiņi

  - Piegādātājs Preces Piegādi veic 1 nedēļas laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.

  - Piegādātājs Preces piegādi veic uz Rīgas Tehniskā universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāti, Āzenes ielā 12/1, Rīgā, LV-1048, 515.kab.

  - Piegādātājs apņemas segt visas ar Preces piegādi saistītas izmaksas.

  - Piegādātājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju Preces piegādes laiku.

  - Piegādātājs savlaicīgi informē Pasūtītāju par iespējamo Preču piegāžu aizkavēšanos pēc tam, kad par to ir saņemta informācija, un saskaņo ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi citu piegādes laiku.

  - Par Preču piegādes brīdi uzskatāms datums, kurā Pasūtītāja un Piegādātāja pārstāvji ir parakstījuši Pavadzīmi par Preču  saņemšanu un Pasūtītājs faktiski saņēmis Preci.

  - Īpašuma tiesības uz piegādātajām Precēm pāriet Pasūtītājam pēc atbilstošā Pasūtījuma rēķina nomaksas brīža. Preču nejauša bojājuma vai bojāejas risks pāriet uz Pasūtītāju no Pavadzīmes parakstīšanas un Preces faktiskās saņemšanas brīža.

- Preces pieņemšanas kārtība

  - Preces atbilstību Pavadzīmē norādītajam Pasūtītājs apstiprina ar savu parakstu uz Pavadzīmes. Preces nodošana Pasūtītājam tiek fiksēta ar Pavadzīmi, kuru paraksta abu Pušu pārstāvji. Pie Preces nodošanas tiek pārbaudīts tās sortiments un daudzums. Kopā ar Pavadzīmi Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam no savas puses parakstītu Aktu par Preces piegādi.

  - Pasūtītājs Preces un Piegādes atbilstību Līguma noteikumiem pārbauda 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Preces nodošanas un attiecīga Akta no Piegādātāja saņemšanas dienas, minētajā termiņā Pasūtītājam ir tiesības izteikt pretenzijas par Preces vai Piegādes kvalitātes neatbilstību Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Ja šajā punktā noteiktajā termiņā Defekti netiek konstatēti Pasūtītājs paraksta Aktu.

  - Pasūtītājs, parakstot Aktu, atzīst, ka Prece vai tās daļa ir Piegādāta atbilstoši Līguma noteikumiem.

  - Ja Pasūtītājs, pieņemot Preci vai Piegādes atbilstību, konstatē Defektus, tiek noformēts Akts un attiecīga pretenzija nosūtīta Piegādātājam, norādot Defektu būtību. Pasūtītājs nepieņem Preci, kas neatbilst Līguma noteikumiem.

  - Piegādātājs uz sava rēķina novērš konstatētos Defektus Pušu saskaņotā termiņā, bet, ja Puses nespēj vienoties, ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida iebildumu saņemšanas dienas. Pēc Defektu novēršanas izdarāma atkārtota Preces un Piegādes pieņemšana Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Ja Aktā minētie Defekti radušies Piegādātāja darbības vai bezdarbības rezultātā, izdevumi šo neatbilstību novēršanai pilnībā ir jāapmaksā Piegādātājam.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs atkārtoti konstatē Preces vai Piegādes Defektus vai tie netiek novērsti Līgumā noteiktajā kārtībā, Pasūtītājam ir tiesības iepriekš, rakstiski brīdinot Piegādātāju, izbeigt Līgumu.

  - Pēc visas saskaņā ar Līgumu noteiktās Preces Piegādes Puses paraksta gala Preces Piegādes Aktu, kas apliecina, ka Piegādātājs piegādājis Preci Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

- Pasūtītāja tiesības un pienākumi

  - Pasūtītājs apņemas veikt maksājumu par Preci Līgumā noteiktajā termiņā un apmērā. Pasūtītājs veic tikai tās Preces vai tās daļas apmaksu, kas Piegādāta Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no Piegādātāja saņemt informāciju par Līguma izpildes gaitu, Piegādes laiku vai apstākļiem, kas varētu kavēt Piegādi.

  - Pasūtītājam ir pienākums parakstīt Aktu, ja Prece ir Piegādāta atbilstošā kvalitātē, saskaņā ar Līguma noteikumiem.

- Piegādātāja tiesības un pienākumi

  - Piegādātājam Preču Piegāde jāveic patstāvīgi.

  - Piegādātājam ir pienākums 2 (divu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, rakstveidā sniegt informāciju par Līguma izpildes gaitu, Piegādes laiku vai apstākļiem, kas varētu kavēt Piegādi.

  - Piegādātājs apliecina, ka Līguma izpildē tam ir saistoši nolikumā minētie nosacījumi attiecībā uz Preces Piegādi.

- Preces garantijas nosacījumi

  - Piegādātājs apliecina, ka Līguma izpildē tam ir saistoši nolikumā minētie nosacījumi attiecībā uz Preces Piegādi un garantijas apkalpošanu Preces garantijas laikā.

  - Precēm to ekspluatācijas vietā garantijas laiks ir ___ mēneši no Preces Piegādes Akta abpusējas parakstīšanas dienas.

  - Visas piegādātās Preces ir pilnībā komplektētas ražotāja rūpnīcā un uz visām Precēm ir attiecināma ražotāja garantija Latvijas Republikas teritorijā.

  - Garantijas saistību izpilde tiek nodrošināts bez papildu maksas.

  - Garantijas laikā Piegādātāja pienākums ir par saviem līdzekļiem Preces Defekta gadījumā veikt bojātās daļas nomaiņu vai remontu, vai jaunas iekārtas piegāde un uzstādīšana bojātas iekārtas vietā Pušu saskaņotā termiņā, bet, ja Puses nespēj vienoties, ne vēlāk kā 5 (piecām) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja Defekta pieteikuma nosūtīšanas dienas.

  - Ja Defektu novēršanas termiņš ir ilgāks par 5 (piecām) darba dienām, Piegādātājam bez atlīdzības ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma uz Defektu novēršanas laiku aizvietot Defektīvo Preci ar tādu pašu vai funkcionalitātes ziņā ekvivalentu Preci.

  - Ja attiecīgai Precei Pasūtītājs konstatē Defektu vairāk kā 2 (divas) reizes, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Piegādātājam un Piegādātājam uz sava rēķina Pušu saskaņotā termiņā, bet, ja Puses nespēj vienoties, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no Defekta pieteikuma nosūtīšanas nomainīt attiecīgo Preci pret jaunu.

  - Defektus var pieteikt pa tālruni ________ darba dienās no 9:00 – 17:00, vai pa e-pastu _________@_____________. Defekti, kuri iesniegti pēc plkst. 17:00, uzskatāmi par iesniegtiem nākamajā dienā plkst.9:00.

- Nepārvarama vara

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.

  - Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties (ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgo apstākļu uzzināšanas dienas) par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno dokuments, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

  - Ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā divus mēnešus, jebkura no Pusēm ir tiesīga atteikties no savām līgumsaistībām. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nav atbildīga par zaudējumiem, kuri radušies otrai Pusei laika posmā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās.

- Pušu atbildība

  - Par katru nokavēto Preces Piegādes, Defektu novēršanas dienu, garantijas laikā defektu novēršanas dienu, Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma kopējās summas, bet ne vairāk par 10% no Līguma kopējās summas.

  - Ja Pasūtītājs Līguma paredzētajā termiņā un apjomā neveic maksājumu par Preci, Piegādātājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu, bet ne vairāk par 10% no laikā nesamaksātās summas.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas tiesības uz Līguma pamata pieprasīt no Piegādātāja līgumsodu vai jebkuru citu maksājumu, Pasūtītājam iepriekš rakstveidā brīdinot Piegādātāju ir tiesības ieturēt līgumsodu vai jebkuru citu maksājumu no Piegādātājam izmaksājamajām summām.

  - Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses, tā darbinieku vai trešo personu darbības vai bezdarbības (tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības) rezultātā.

  - Ja Piegādātājs 20 (divdesmit) darba dienu laikā no brīža, kad tam radušās tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu par maksājuma termiņa kavējumu savas tiesības nav izmantojis, Puses vienojas, ka šādā gadījumā Piegādātājs ir atteicies no attiecīgā līgumsoda un turpmāk tam nav tiesību pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu par attiecīgo maksājuma termiņa kavējumu.

- Pušu pārstāvji

  - Pasūtītāja par Līguma saistību izpildes kontroli un Preču nodošanas un pieņemšanas izpildi atbildīgā persona: ________, tālrunis: ________________, e-pasts: _________________, turpmāk Līguma tekstā - „Pasūtītāja Pārstāvis”.

  - Pasūtītāja Pārstāvim ir noteikti šādi pienākumi:

    - kontrolēt Līguma saistību izpildi un saskaņot Preces Piegādes laiku;

    - pārbaudīt piegādātās Preces un Piegādes atbilstību Līgumam;

    - parakstīt Piegādātāja iesniegto Pavadzīmi vai rēķinu;

    - parakstīt nodošanas - pieņemšanas aktu.

  - Piegādātāja atbildīgā persona par Līguma izpildi: <>.

- Līguma darbības termiņš un tā grozīšanas, papildināšanas un izbeigšanas kārtība

  - Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz saistības pilnīgai izpildei, ja Līgums netiek izbeigts vai pārtraukts saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir veikti rakstiski un abu Pušu pilnvaroto pārstāvju parakstīti, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.1 pantu un citu normatīvo aktu nosacījumus.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, brīdinot par to Piegādātāju 10 (desmit) dienas pirms izbeigšanas.

  - Citos gadījumos Līgumu var izbeigt vienpusēji tikai gadījumos, kas tieši paredzēti Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

  - Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā Pasūtītājs apņemas 20 (divdesmit) darba dienu laikā no tā izbeigšanas brīža atdot Piegādātājam visus saņemto un neapmaksāto Preci vai veikt pilnīgu samaksu par faktiski piegādāto un pieņemto Preci, kā arī nokārtot visas citas saistības pret Piegādātāju.

  - Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā Piegādātājs apņemas izpildīt visas saistības, kas radušās līdz Līguma izbeigšanas brīdim.

- Nobeiguma nosacījumi

  - Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti šī Līguma noteikumu interpretācijai.

  - Pusēm ir jāinformē vienam otra nedēļas laikā par savu rekvizītu (nosaukuma, adreses, norēķinu rekvizītu un tml.) maiņu rakstiski, apstiprinot ar parakstu.

  - Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar līgumsaistību izpildi, Puses centīsies atrisināt sarunu ceļā. Gadījumā, ja 20 (divdesmit) dienu laikā sarunu ceļā strīds netiks atrisināts, Puses vienojas strīdus risināt tiesā, atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām.

  - Līgums sagatavots latviešu valodā, divos eksemplāros. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens no eksemplāriem glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Piegādātāja.

  - Visos citos jautājumos, ko neregulē Līguma noteikumi, Puses ievēro spēkā esošajos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību.

  - Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs, nozīme un sekas, tie atzīst Līgumu par pareizu, savstarpēji izdevīgu un labprātīgi vēlas to pildīt.

  - Līgumam pievienots šāds pielikums Nr.1: Tehniskā specifikācija – Tehniskais, Finanšu piedāvājums (Pasūtītāja Tehniskā specifikācija, Piegādātāja Tehniskais, Finanšu piedāvājums.

- Pušu rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs: ____________________/________/ | Piegādātājs: _____________________/ ____________/ |
| --- | --- |