Pielikums Nr.2.2

RTU-2016/1

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

daļa Nr.2 - “Mēbeļu piegāde darba kabineta iekārtošanai”

Iepirkuma daļā ietilpst:

1. Iebūvētais skapis – 1 gab.;

2. Galds – 1 gab.;

3. Dīvāns – 1 gab.

Attēlam ir informatīvs raksturs, taču vienlaicīgi saglabājot funkcionalitāti un kopējo tēlu.

- Iebūvētais skapis:

Kopskats          5372  x  3626  x  350 mm

Korpuss:

LKSP pelēks gaišs.

sāni 16mm, aplīmēti ar 2mm biezu ABS.

plaukti 25mm, aplīmēti ar 2mm biezu ABS.

plauktu iekšējais augstums 330mm, paredzēts mapēm.

regulējamas cokola kājas 80mm. Cokola līste melnas krāsas LKSP, kas aplīmēts ar 2mm ABS.

korpusam gar ārējo malu līdz sienai, kas nosedz spraugu, izmantots melnas krāsas LKSP līste.  Līste piegriezta pēc reālās sienas formas.

Mugursiena tumši pelēka.

Skapja daļā, kur ir paredzēts drēbju pakaramais, mugursienas nav. Šajā skapju daļā, korpusa grīdai ir paredzēta lielāka smaguma izturība, kravnesība 150kg.

Fasādes: 	LKSP dižskābardis, ar pildiņu LKSP 10mm,  visas malas (arī iekšējās ) aplīmētas  ar 2mm ABS.

Blum eņģes ar bremzi.

Rokturis 20mm plats un 150mm garš, nerūsējošā tērauda krāsā.

Kāpnes:       augstums  2520mm

Pārbīdāmas kāpnes uz riteņiem ar roku balstiem. Metāla daļa krāsota ar pulverkrāsu, tonis pieskaņots skapja mugursienas tonim. Kāpieni osis, tonis pieskaņots skapja fasādēm.

- Galds:         1800  x  800  x  740

Virsma   LKSP 30mm dižsābardis ar noapaļotu galu. Visas malas aplīmētas ar 2mm ABS. Kājas metāla, 60 mm diametrā, melnas spīdīgas, ar regulējamu augstuma iespēju.

- Dīvāns:

Dabīgas ādas apdare N1 kat. LAMBADA    melns.

Metāla rāmja kāju konstrukcija sudraba pelēkā tonī RAL 9006.

Dotajam gabarīta izmēram ir pieļaujamas nobīdes +/- 10 mm, bet vienlaicīgi nodrošinot prasīto fukcionalitāti.